关于公开征求对营口市公共设施维护中心

除雪设备采购项目需求意见的公告

受 营口市公共设施维护中心 的委托，营口市审批技术审查与公共资源交易中心现对除雪设备采购项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函用电子邮件的方式发给采购科）。征集意见截止时间2019年10月17日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市审批技术审查与公共资源交易中心

地            址：辽宁省营口市西市区民生路28号

邮            编：115000

联     系     人：王先生

电            话：0417-2972508

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市审批技术审查与公共资源交易中心

二○一九年十月十四日

以上内容当否请批示

分管主任：                     科室负责人：                    拟稿人：

第一包项目需求

1.撒布车2台（配套除雪铲2台）；2.除雪铲10台。

1、底盘部分

1.1、底盘为国内知名品牌，具有自卸功能，配有冷暖空调；发动机带有全功率取力器；自卸部分液压系统为独立的变速箱取力，符合国家标准。除雪设备控制系统合理布置在驾驶室内；

1.2、底盘发动机功率：≥340HP，国五排放标准（以整车公告页面信息为准，提供发动机型号）；

1.3、总质量：≥25000kg，整备质量≥17360kg，载质量≥6800；（以整车公告页面信息为准）

1.4、车辆外形尺寸：≥9700×2490×3550( mm（以整车公告页面信息为准）

1.5、车辆轴距：≤4300+1350 mm；（以整车公告页面信息为准）

1.6、轮胎规格：12.00R20；

1.7、大厢尺寸：≥5.6×2.3×1.5 m；（提供箱板高度图片）

1.8、箱底板厚度：≥6mm,边板厚度：≥4mm，采用优质钢板；

1.9、变速箱： 10挡变速，1600扭/米，花键输出取力器，驱动形式：6*4；

★1.10、投标人所投产品须具有工信部除雪车公告及免征车辆购置税证明文件；

2、撒布机部分

2.1、撒布机料仓容积：≥10m³；

2.2、撒布量：无级可调，10-80g/ ㎡；

2.3、撒布宽度：3-12m，任意可调。由电动推杆遥控撒布盘可实现扇面撒布、对称撒布和单侧撒布，撒布速度及撒布量可随意调整；

★2.4、输送方式：采用皮带（或链条)输送方式（提供实物图片），材料为耐低温耐腐蚀，侧面密封，返程清扫，不侧漏；

2.5、撒布装置：不锈钢材料，输料斜槽长度可调，撒布系统可向上折起，可自动清仓；

2.6、撒布盘：不锈钢材料，配置夜间撒布工作灯；撒布盘护罩具有耐超低温特性；（提供实物图片）

2.7、机、电、液一体化控制器，驾驶室内操作；

2.8、液压系统安装散热器，对油温自动控制，油温高于50℃时散热器自动启动；

2.9、料仓上部配有筛网、挡雪篷布，内部配有倒V装置；

2.10、防腐处理：料仓采用粉末喷涂防腐工艺处理，输送系统采用耐腐蚀橡胶带，胶带托板及撒布装置板材均为不锈钢材质，整机防腐性能可靠；

2.11、警示装置：安装工作警示灯，箱体安装反光贴；

2.12、撒布机尾部有可折叠梯子及平台（提供实物图片），方便检查维护；

★2.13、有预湿系统，预湿水箱≥3立方米；

3、除雪铲（共12台，含撒布车配套2台）

3.1、除雪板宽度（mm) : ≥3200，高度(mm)：≥ 1000，除雪板重量(kg)：≥ 1000；

3.2、除雪板左/右偏转角度：≥±30°；

3.3、避障高度：150mm；

★3.4避障功能：雪铲铲采用三段式复位结构，越障后可以快速自动复位（提供实物图片及工作原理）；

3.5、雪铲两端配有黄色示宽警示灯；

3.6、雪铲与车辆连接采用快速挂板式连接系统（提供实物图片）；

★3.7、每台除雪铲附带耐磨铲刃一套,铲刃采用C1080材质，除雪磨损距离500KM以上，工作速度70KM/小时，遇到钢性障碍物撞击不会出现缺口断裂等。

注：1、供货方负责上牌及第一年的保险（交强险、第三者50万不计免赔）。

# 第二包项目需求

50型装载机（2台套）

★1.1、驾驶室顶部设有工作灯，方向盘前后可调，座椅有双向减震功能，配备多功能播放器和数字化组合式仪表，配备倒车报警；
    1.2、 额定载荷≥5000Kg，工作质量≥16500Kg；
    1.3 、额定斗容≥2.7m³(有铲床，斗齿边齿方便拆卸)；
    1.4 、最大卸载高度≥3500mm，卸载距离≥1100mm，最大掘起力≥165KN；（提供产品宣传采页）
    1.5 、轮距≥2200mm，轴距≥2950mm；（提供产品宣传采页）
    1.6、 三项和时间≤10.5S，爬坡能力≥28°，最大车速≥25km/h；（提供产品宣传采页）
    1.7 、整机长度≥7900mm、宽度≥3000mm（轮胎外侧）、整机高度≥3500mm；（提供产品宣传采页）
    1.8 、工作装置采用单摇臂；
    ★1.9 、发动机：空空中冷、电控高压共轨发动机，额定功率为≥160KW/ 2200rpmn，国三排放标准，发动机罩采用全金属模压方式成型，发动机配三级过滤的沙漠空气滤清器，采用旋转结构燃油箱；
    1.10 、传动系统：双涡轮大能容液力变矩器、行星式液压动力换档变速箱；
    1.11 、液压系统：采用优先流量放大，采用双泵合流技术系统，液压系统压力检测口集中引出、能够集中测压，液压系统配置呼吸器；

★1.12、每台车附带50铲铲斗一个，耐磨铲刃一套（铲刃除雪磨损距离500KM以上，工作速度70KM/小时，遇到钢性障碍物撞击不会出现缺口断裂等）。
    1.13 、整车具有二维条码，能够办理牌照手续。

注：1、供货方负责上牌及第一年的保险（交强险、第三者50万不计免赔）。

2、装载机为工程机械产品，不接受农机产品，提供企业宣传样册。