项目采购需求

| 项目名称 | 师范教育专业实训中心建设项目 |
| --- | --- |
| 预算金额（万元） | 350万元 |
| 付款方式 | 验收合格后付95%合同款，剩余5%合同款作为质保金一年后付清。 |
| 交货时间 | 合同签订后60日内 |
| 交货地点 | 师范教育学院知行楼 |
| 质保期 | 1年 |
| 核心产品 | 交互式数字书法临摹台 |
| 货物明细表 | 附件1 |
| 技术参数 | 附件2 |
| 售后服务承诺要求 | 附件3 |

附件1

货物明细表

| 序号 | 货物名称 | 货物规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、学前教育智慧教室 |
| 1 | 智能控制中心主机 | 1.机身不超过1U高度； 2.提供RS232口≥3个，支持对投影机等设备的控制； 3.设备提供≥4个，可给通信设备供电； 4.CPU主频≥400MHz，FlashMenory≥256MB，SDRAM≥512MB； 5.设备提供I/O口≥4个，可支持IO输入和输出设备； 6.支持插IC卡或刷IC卡联动上课功能，可在中控上根据课表及IC卡权限验证身份，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； 7.提供≥4个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电； 8.RS485≥6个，可对读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备控制； 9.内置风扇，风扇支持调速及故障告警功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能互动模块 | 1.机身不超过1U高度； 2.处理器主频≥1.8GHz，SDRAM≥4GB，FlashMenory≥16GB； 3.支持无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，投屏分辨率1080P； 4.支持自放热点模式，以适应无AP环境的投屏需要； 5.支持NAT功能，可独立组网； 6.HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@60Hz； 7.VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz； 8.立体声3.5mm音频接口≥2个，至少1路输入、至少1路输出； 9.无线投屏支持自动切换，当有投屏操作时智能控制中心自动输出投屏信号，无需手动切换，当投屏结束后，自动恢复到原有信号。 | 1 | 个 |
| 3 | 控制平板 | 1.10英寸以上电容式触摸屏，分辨率≥1280*800； 2.可灵活安装控制面板（桌面或者壁挂安装），满足不同使用需求； 3.设备提供千兆网口≥1个，提供USB接口≥2个，USB支持过流保护功能； 4.支持上课、下课的场景联动； 5.可控制教学模式切换，所有小组可显示老师端画面，支持选择某个小组进行展示，其他小组和老师端显示被选中小组实时画面； 6.支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动； 7.支持对大屏的开关机控制、支持对幕布的上升、暂停和下降控制；支持通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制；支持通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度； 8.支持实时显示当前教室的时间、温度信息。 | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | 1.整机提供千兆电口≥8个，千兆SFP光接口≥2个。 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps。 3.要求所投设备MAC地址≥8K。 4.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W。 5.支持STP、RSTP。 6.支持基于端口的限速(出口/入口)。 7.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 8.支持DHCPsnooping。 9.IP标准ACL、MAC扩展ACL、IP扩展ACL、基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL。 10.支持VLAN、端口镜像、端口聚合等功能，支持云端统一管理。 | 1 | 台 |
| 5 | 电源时序控制器 | 1.支持RS485分地址控制方式； 2.机器内置220V电源供电，不需要另配电源； 3.具备八路电源开关通道，单通道的最大电流为20A，总输入电流容量为50A。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线键鼠套装 | 标准无线键盘鼠标 | 1 | 套 |
| 7 | 显示器（强制节能产品） | 面板尺寸不小于21.5寸；最佳分辨率：1920×1080 | 1 | 台 |
| 8 | 讲台 | 1.桌板面积≥65*45cm； 2.支架具有高低可调节功能； 1.具有滚轮静音、锁定功能； 2.提供推拉产品的把手的功能； 3.桌板承重≥4kg； 4.移动滚轮方向：0-360°； 5.面板材料：高密度板材；表面工艺：静电喷塑（MDF）； 7.立柱及底托材料：铝铸件；表面工艺：静电喷塑（MDF）。 | 1 | 个 |
| 9 | 立式机柜 | 标准机柜 | 1 | 个 |
| 10 | 交互式智能平板86英寸 | 1.显示尺寸:86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°； 2.物理解析度3840×2160，4K极清； 3.屏体类型：D-LED背光源，A规屏，屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥400cd/m²； 4.整机厚度≤12cm；待机功耗≤0.5W； 5.内置Android系统，系统版本Android8.0或以上，4核CPU，3G运行内存，16G系统存储空间； 6.支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能； 7.自带扬声器≥2个，功率≥2*15W，提供VGA输入口≥1组（带音频输入），提供HDMI输入口≥3组，其中一组位于前面板，提供HDMI输出≥1组，提供TOUCHOUT≥2组，其中一组位于前面板； 8.支持2.4G/5G双频wifi，支持802.11ac，并且支持释放热点； 9.触控技术：支持20点红外触控；触摸方式：手指、笔或其他任何非透明物体。 10.书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防炫光； 11.大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pinOPS-C接口; 12.实配对应HDMI和控制线线缆。 | 2 | 台 |
| 11 | OPS-C插拔式电脑 | 1.采用OPS-C模块化电脑方案； 2.接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin,实现与大屏无单独接线的插拔； 3.硬件配置：CPU为IntelCorei7八代、六核十二线程、最大频率3.2GHz或以上；8GDDR4运行内存或以上；256GSSD或以上； 4.至少提供6个USB接口，其中至少3个为USB3.0接口； 5.视频输出接口：HDMI≥1个，DP≥1个，支持2.4G/5G双频wifi。提供隐藏式Reset按钮。 | 2 | 个 |
| 12 | 电子白板软件（高教版） | 1.软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求； 2.书写及批注工具：至少支持10笔书写；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等种书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作； 3.教学工具：提供计时器、放大镜、聚光灯、小白板等不少于10种的实用教学工具；支持白板页面直接打开浏览器；可设定Windows应用程序的快捷启动； 4.对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等至少6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能； 5.PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件； 6.实物展台：支持将展台动态图像插入到白板软件中，并可对图像进行缩放、旋转、全屏显示等操作；支持设置展台图像的分辨率； 7.思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景； 8.支持页面回放功能，方便老师课末的回顾。 | 2 | 套 |
| 13 | 交互式智能平板 | 1.显示尺寸:≥55英寸；显示比例16:9； 2.分辨率≥3840×2160，4K极清； 3.LED背光源，A规屏； 4.屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B； 5.整机厚度≤86.9mm，待机功耗≤0.5W； 6.自带扬声器≥2个，功率≥2*5W； 7.大屏机身提供VGA输入口≥1组（每组带音频输入）； 8.大屏机身提供HDMI输入口≥2组； 9.大屏机身提供TOUCHOUT≥1组； 10.大屏机身提供USB接口≥1个； 11.支持10点红外触控功能 12.钢化AG玻璃材质，硬度≥莫氏7级，具有防暴、防滑、防炫光等功能。 | 8 | 台 |
| 14 | 电脑主机（强制节能产品） | CPU Intel i5-9400F（6核2.9GHz 主频、9M 缓存） 主板 Intel B360芯片组 内存 4G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位 显卡 2GB独立显卡，GDDR5显存 声卡 集成声卡（前置双接口，包含一个耳麦二合一接口） 硬盘 1TB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡 集成10/100/1000M以太网卡 扩展槽 1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口 8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen1接口）、1组PS/2接口、双视频输出接口（至少1个非转接VGA接口） 电源 110/220V 180W 节能电源 操作系统 预装Windows 10正版操作系统 | 9 | 台 |
| 15 | 无线键盘鼠标 | 标准无线键盘鼠标 | 9 | 套 |
| 16 | 智能盒子 | 1.CPU主频≥1.8GHz，FlashMenory≥16G，SDRAM≥4G。 2.提供RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）。 3.提供千兆网口≥1个，且支持POE供电功能。 4.HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持4096x2160@60Hz。 5.立体声3.5mm音频接口≥2个，至少1路输入、至少1路输出。 6.USB接口≥2个，至少1路支持OTG功能，USB支持过流保护功能。 7.支持无线投屏功能，兼容安卓、iOS、Windows系统。 8.流媒体具有输出功能和多屏显示功能。 9.内置白板具有软件功能，并且支持扫码下载功能。 10.供电方式采用12v直流供电、PoE供电两种方式。 | 8 | 个 |
| 17 | 无线AP | 1.采用三路双频设计，一个2.4GHz/5GHz可变射频卡，两个5GHz射频卡； 2.支持802.11acwave2标准，支持802.11acMU-MIMO； 3.整机最大6条空间流，且支持整机最大6条MU-MIMO空间流，5GHz单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz单射频最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥2600Mbps； 4.2个1000Base-T以太网上联端口，其中一个支持对外供电； 5.支持蓝牙4.0（内置），提供1个全尺寸USB接口； 6.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 7.支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，支持蓝牙定位应用。 8.整机最大终端接入数不小于700个， 9.支持802.11kvr快速漫游，提升漫游体验。 10.整机可划分至少48个虚拟AP | 2 | 个 |
| 18 | 互动教学软件 | 1.系统支持教室Windows授课端(兼容智能平板触控操作与鼠标操作)、老师web备课端、学生微信端、学生小组端、管理web端等功能。 2.支持学生通过微信可直接参与互动的功能； 3.授课端可实现学生考勤、扫码签到，老师及管理人员可实时查看数据的功能；(考勤二维码可定时变化、触发式变化，防止学生考勤作弊,老师可通过手动点击头像的方式给学生签到，保证未带手机上课学生能正常签到,支持补签功能，可以让迟到的学生通过二维码扫描签到)。 4.支持多种分组模式功能； 5.授课端提供书写白板功能； 6.授课端支持课堂提问功能； 7.支持提供课程报告功能； 8.提供教室使用情况统计、课前学生考勤统计、课中课堂互动统计、课后师生成果统计等功能； 9.支持异常考勤提示功能。 10.支持老师手动创建课程、支持老师在课程里创建多个班级、支持多个老师同时管理一个班级，老师可以自定义课程结构，可以按教学周，也可以按教学大纲来组织教学内容，以便于引导学生学习，支持不低于五级目录结构；支持老师在教学内容中灵活组织线上活动与课堂活动； 11.支持老师在线上活动中发布在线学习资料的功能。 12.支持老师在线发布作业的功能；支持老师手动或自动提醒未交作业学生的功能；支持老师在线批改作业且在线公布成绩的功能；支持系统自动生成每一次作业的数据统计的功能； 13.支持老师给学生发布文本信息的功能；管理端支持课表管理的功能；支持微信邀请学生加入班级同时支持学生分组功能； 14.支持校领导多维度查看统计数据的功能。 | 1 | 套 |
| 19 | 音箱 | 1.语言清晰度：STI值≥0.7(面积不小于60m2及体积不超过200m3标准教室，RT60为0.9s条件下)； 2.系统类型：2路三单元全频扬声器； 3.频率响应（-3dB）：80Hz-20kHz； 4.平均声压级（1m）：114dB； 5.最大声压级（1m）：120dB(峰值)； 6.指向性：水平及垂直方向均应不小于140°； 7.灵敏度（1W@1m）：≥88dB； 8.额定阻抗：8Ω； 9.功率：额定功率不小于80W； 10.实配相应音箱支架。 | 2 | 个 |
| 20 | 音箱支架 | 标准支架 | 2 | 个 |
| 21 | 智能功放主机 | 1.整机标准高度为1U； 2.支持RS485/232控制接口来实现对音量调整的功能； 3.放大器类型：D类； 4.支持话筒反馈抑制，档位级别≥4； 5.负载阻抗：支持4Ω/8Ω/16Ω； 6.输出功率：≥80W×2通道； 7.THD+N:≤0.1%； 8.线路信噪比：75dB（A记权）。 | 1 | 个 |
| 22 | 领夹式麦克 | 1.收音头：固定充电背板，静电型电容式； 2.指向特性：全方向指向性； 3.频率响应：20-18,000Hz； 4.开通灵敏度：-62dB(0.79mV)以1V于1Pa(收音单元)； 5.输出阻抗：1,800欧姆(收音单元) | 1 | 个 |
| 23 | 麦克接收机 | 1.工作频率：2.4GHzISM频段； 2.动态范围：>109dB(A-加权)，典型； 3.总谐波失真：<0.05%（典型值）； 4.工作范围：60米无干扰信号的开阔环境 | 1 | 台 |
| 24 | 手持麦 | 1.发射频率：2400~2483MHZ； 2.UHF工作范围：650MHZ-675MHZ/64个频点； 3.发射功率：10mW； 4.传输范围：约20M（视环境变化）； 5.频率响应：50HZ~15KHZ（±3db）； 6.信噪比：>95db（A）； 7.电源：3.8V锂电池 | 1 | 个 |
| 25 | 话筒接收机 | 1.发射频率：2400~2483MHZ； 2.调制方式：DFSK； 3.射频灵敏度：<-85dbm(Ber=0.01%)； 4.传输范围：约30M（视环境变化） | 1 | 台 |
| 26 | 半岛式支架 | 1.产品配有屏幕背板. 2.背板结构为整体落地式，由金属框架及冷轧钢板组成，背部外观面由防火材料包裹。 3.适配屏幕：55寸。 4.自带半岛型桌面，桌面中部提供隐藏式电源及数据线材接口。 5.桌板提供电源接口≥3个，USB≥1个，HDMI口≥1个。 | 8 | 个 |
| 27 | 学生教师椅（不带桌板） | 可灵活移动，支持终端用户（学生或教师）在教室内根据教学模式就地转换，180°转向特性方便用户转身，参与不同位置方向的讨论需求 | 49 | 把 |
| 28 | 资源平台主机 | 1、设备高度：≤1U，嵌入式ARM架构设计，支持Linux系统，支持MYSQL数据库； 2、存储容量≥4TBSATA7.2k3.5in； 3、通讯接口支持两个以上USB2.0接口； 4、支持Rst设备一键复位功能； 5、采用安全电压≤DC36V供电，具有无风扇设计，低噪音； 6、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 1 | 台 |
| 29 | 教师资源管理平台 | 一、信息管理系统 1.录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作； 2.多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可向区平台提交； 3.录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频； 4.资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 5.视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询； 6.公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型； 7.自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。支持实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，支持设置下载及观看权限。支持设置高标清转码清晰度码流； 8.虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”； 9.教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正； 10.文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索； 11.一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能； 12.强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理； 13.流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势； 14.存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件； 二、直播点播系统 1.具有flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看； 2.支持流媒体转发服务，平台支持不少于2000点以上高清直播功能； 3.集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播； 4.多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看； 5.支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全； 6.支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件； 7.支持视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中； 三、微课管理系统 1.提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理； 2.具有专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存； 3.微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式； 4.支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制； 四、移动APP应用服务 1.具有自主研发的平台移动端APP，支持Android系统； 2.移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能； 3.移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率； 4.支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 | 1 | 套 |
| 30 | 高清录播主机 | 1、设备高度≤1U，嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成管理、导播、录制、跟踪、直播、点播等功能。 2、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 3、内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 4、录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 5、支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。两个非云台摄像机完成“教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面。 6、支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 7、采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Linein、1路Lineout输出。 8、采用标准H.264视频编码技术，内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 9、高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 10、具有≥2个USB接口，可通过USB方式连接并采集触控大屏的画笔书写笔迹。 11、当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 12、具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 | 1 | 台 |
| 31 | 录播软件系统 | 电子云台应用软件： 1、支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2、支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3、支持全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4、支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面。 5、录播主机支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 6、支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 7、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 8、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9、录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机和辅助跟踪摄像机。采用电子云台图像跟踪技术，实现教学过程的全自动跟踪切换拍摄。 10、支持多种逻辑跟踪技术，支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 11、支持≥10个任意区域主动屏蔽功能，主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 流媒体直播软件： 1、支持录播一键开启“直播”功能。 2、支持网络直播参数设置、直播码流设置。 3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6、支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能。 7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 流媒体导播软件： 1、支持所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2、支持9种以上可选布局模式，双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 3、应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4、支持8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5、支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 流媒体点播软件： 1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示。 2、支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放。 3、录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 4、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流。 5、支持录像文件下载。 6、支持对视频进行手动FTP上传。 | 1 | 套 |
| 32 | 录播在线互动软件 | 1、互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间； 2、互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持通过录播账号、昵称快速呼叫录播设备； 3、支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动； 4、远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合； 5、互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率； 6、支持在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质； 7、支持双流互动功能,支持教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示。 | 1 | 套 |
| 33 | 高清摄像机 | 1、传感器类型：CMOS、1/2.3英寸； 2、采用逐行扫描模式，有效像素：≥1600万； 3、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法； 4、最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2°； 5、网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应； 6、视频接口：3G-SDI、网络； 7、编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC； 8、电源支持：DC12V、PoC； 9、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 | 1 | 台 |
| 34 | 高清摄像机 | 1、传感器类型：CMOS、1/2.3英寸； 2、支持逐行扫描模式，有效像素：≥1600万； 3、支持2D和基于运动估计的3D降噪算法； 4、最大水平视场角82.9°，最大垂直视场角52.8°； 5、网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应； 6、视频接口：3G-SDI、网络； 7、编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC； 8、电源支持：DC12V、PoC； 9、内置图像跟踪功能，单机位实现画面采集和定位分析，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 | 1 | 台 |
| 35 | 高清摄像机管理软件 | 1、采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持自动、手动曝光模式设置功能。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持亮度、对比度、色调、饱和度等图像质量调节功能。 | 2 | 套 |
| 36 | 数字音频处理器 | 1、音频输入/输出通道（MIC/LINE.：≥12路输入/≥8路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2、矩阵功能:支持输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3、转换器类型24bit，采样率48K。 4、频率响应20~20KHZ。 | 1 | 套 |
| 37 | 数字音频处理软件 | 1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2、AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3、AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4、AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5、ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 1 | 套 |
| 38 | 话筒 | 1、单体：背极式驻极体 2、指向性：超心型 3、频率响应：40Hz—16kHz 4、低频衰减：内置 5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz. 6、输出抗阻：500Ω±20%（at1kHz. 7、最大声压级：130dB（T.H.D≤1%at1kHz. 8、信噪比：70dB（1KHzat1Pa. 9、动态范围：106dB（1kHzatMaxSPL. | 8 | 支 |
| 39 | 录制面板 | 1、支持在讲台上镶嵌式安装方式 2、控制接口：RS232 3、信号指示灯：支持 4、支持一键式系统电源开关控制。 5、支持一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6、支持本地录播全自动的开启、关闭控制。支持录播模式和互动模式。 7、支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8、支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地摄像机信号、电脑信号、远端课室画面。 9、支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 1 | 个 |
| 40 | 液晶拼接屏 | 一、单屏技术要求： 1.显示尺寸：55英寸； 2.显示分辨率≥1920（H)×1080(V)；显示区域1209.6mm(H)×680.4mm(V)；亮度：≥500cd/㎡；对比度：≥4000：1；可视角度：≥175°； 3.≥70%的色彩饱和度，整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥90%； 4.响应时间≤8ms; 二、整机技术要求： 1.拼接屏双边拼接物流接缝3.5mm； 2.支持上电即可工作,总体启动时间小于10秒钟的功能； 3.支持7×24小时的工作需求； 4.支持断电关机操作（强制断电不会对设备造成损害）； 5.支持≥1路HDMI，≥1路VGA，≥1路BNC/分量信号输入，支持≥1路BNC信号输出； 6.具有自动侦测和识别各种复合视频的能力，能处理各种标准RGB或常用的非标准VGA信号； 7.拼接单元具有信号智能自动追踪系统； 8.拼接单元具有自控防失真功能； 9.拼接单元具有多路图像同步显示功能； 10.拼接单元具有传输防静电功能 | 6 | 台 |
| 41 | 前维护支架 | 液压前维护支架 | 6 | 台 |
| 42 | 显示控制软件 | 1、整屏拼接、邻屏组屏、画面跨屏、图像叠加显示控制； 2、支持大屏系统的开关机操作；支持大屏系统液晶拼接单元的信号切换；可实现矩阵联控等高级设置； 3、支持对屏幕色彩和亮的人工和智能调节，以及相位的自动校正功能； 4、支持设置权限和密码功能； 5、具有拼接显示的边框补偿调节功能。 | 1 | 套 |
| 43 | 拼接控制器 | 1、支持≥4路HDMI输入+8路HDMI，2窗输出； 2、2U横插卡机箱，支持输入≥4个卡槽，输出≥2个卡槽；支持信号无缝切换，场景保存与调用、场景轮巡等功能； 3、支持允许频繁开关机，插卡式结构，模块化配置，紧凑式横插卡机箱。 4、支持AV、VGA、DVI、HDMi、分量五种信号任意搭配输入；输出配置2张一卡4路HDMI接口板卡；支持单个输出接口≥2个不同画面； 5、具有断电前状态记忆功能，在现场断电情况下，能自动记忆设备关机前工作状态； 6、具有分组功能，一台设备可分别控制1-8组拼接屏，每组拼接屏可单独控制,互不影响； 7、支持输入源的裁剪功能：支持对视频内容局部采集放大； 8、网口和串口RS-232通讯控制，并开放控制协议，支持中控控制，可局域网IPAD控制； 9、支持选配可视化操作，所有信号源实时预览； | 1 | 台 |
| 44 | 配套线缆 | 配套 | 10 | 套 |
| 45 | 辅材 | 满足系统布线需求 | 1 | 项 |
| 2、微格小教室 |
| 46 | 三脚架 | 1.11+1层龙纹碳纤维三脚架 2.具有脚钉脚垫互换系统，脚垫适合室内、平滑地面等地区使用；脚钉适合泥地、砂石、山路等不平整地区使用； 3、具有独脚拆分技术，灵活多变 | 2 | 支 |
| 47 | 三脚架 | 1.支持8KG安全称重 2.支持外接双机拍摄 3.支持快速拉伸脚锁装置 4.支持延长杆加长 | 2 | 支 |
| 48 | LED摄影灯 | 1.LED摄影灯 2.能耗100W 3.显色指数≥95 | 6 | 个 |
| 49 | 柔光箱 | LED方形灯罩 | 6 | 个 |
| 50 | 灯架 | 1、摄影灯架2.8米支架闪光灯、补光灯、机顶灯使用； 2、支持1/4或3/8螺口可以随意调换； 3、三角叉，方便收纳；3、加粗管径至34MM。 | 6 | 支 |
| 51 | 专业级声卡 | 1.具有高品质耳机放大器 2.具有温暖干净的前置放大器 3.具有低相噪、低抖动音频时钟 4.支持接口升级Type-c5.支持电脑端数字控制 | 2 | 个 |
| 52 | 话筒 | 1.支持双声道输出模式 2.具有奥地利维也纳音色 3.支持立体声录音 4.具有双膜片拾音器 5.具有磁吸防喷罩 | 2 | 个 |
| 53 | 直播一号 | 1.支持即插即用 2.支持解决PK连麦电流杂音 3.具有一拖三接口设计，充电直播两不误 4.具有较强的兼容性，免驱动 5.支持99%的智能手机、APP兼容设备 | 4 | 个 |
| 54 | 笔记本电脑（强制节能产品） | 第十代酷睿TM 四核处理器i7-10510U (1.8GHz，Turbo to 4.9GHz ，6MB缓存)/8GB DDR4 2666MHz/1TB+128GB PCIe NVMe SSD /AMD Radeon 620 2G GDDR5独立显卡/802.11 AC 无线网卡+BT/15.6"FHD雾面防眩光屏幕 1920*1080/2*USB3.1 G1、2*TYPE-C 3.1 （其中一个全功能G2）、1*Hidden USB2.0、HDMI、RJ45、四合一读卡器、combo audio/指纹开机一体化/720P高清网络摄像头（物理防窥 双阵列麦克风）/ 合金金属机身/180度合金转轴 | 2 | 台 |
| 55 | 手机提词器 | 1.具有光线反射原理。 2.支持提词器框0-90°角度调整 | 2 | 套 |
| 56 | 电动背景轴机 | 1.具有大功率超静音功能 2.具有分频无线遥控功能 3.支持无实墙可挂灯架 4.支持全面升级 | 2 | 套 |
| 57 | 背景伸缩布 | 1.加厚耐用、抗皱挺括、色彩鲜艳 2.易洗快干、透光均匀、拍摄无反光 3.颜色：绿蓝灰白黑 | 2 | 套 |
| 58 | 直播间道具 | 简易桌椅、道具、景物等 | 2 | 项 |
| 59 | 电视（强制节能产品） | 1.具有语音控制、语音输入功能 2.尺寸：75英寸，分辨率3840*2160 3.单屏尺寸1675*94*957 4.具有防抖、智能降噪解析功能 | 1 | 台 |
| 60 | 挂架 | 电视标配 | 1 | 套 |
| 61 | U盘 | 64G，国产 | 1 | 个 |
| 62 | 辅材 | 满足系统布线需求 | 2 | 项 |
| 3、书画技能馆 |
| 63 | 交互式数字书法临摹台 | 1.一体化设计，基于iOS或者Android系统，方便后续远程升级。 2.高清临摹：能清楚临摹长宽均≤1厘米的电子字帖。 3.临摹台支持网络供电功能。 4.支持八点触控功能。 5.支持分屏触控功能。 6.支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 7.高可视角度：80/80/80/80（上下左右）； 8.防水：支持临摹屏支持防水功能； 9.耐磨：支持临摹区面板可抗击100000次以上自然摩擦无划痕； 10.护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2； 11.支持RJ45接口，100M/1000M自适应； 12.支持WiFi接口，802.11b/g/n； 13.摹帖屏显示尺寸：≥45cm×25cm；分辨率：1920×1080； 14.内置音箱； 15.支持自主学习模式下的碑帖临摹功能； 16.支持触控点签功能； 17.支持一键系统整体升级功能；支持一键自动更新碑帖功能； 18.具有自动开机功能，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作7套软件系统：练习系统、碑帖系统、课程系统、书法知识库系统、名家介绍、题库系统、名家课堂系统； 19.碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能； 20.练习系统：支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能； 21.课程系统：内含512课时课程，内含欧颜柳赵四种字体的课程各128课时。 22.书法知识库：内含书法基础知识、临摹与创作、中国书法简史、古代书法理论、篆刻、硬笔书法常识6大板块知识库；共计≥5000个知识条目；具有通过关键字进行知识的全文搜索功能。 23.支持触控件方式调节音量和亮度的功能； 24.支持统一授课模式、自主模式和分组教学三种模式自动切换，模式切换由老师控制； 25.支持拼字游戏功能，学生触控操作，将一个被拆分的字，拖拽到米字格中，进行摆放，然后点击按钮，自动跟原碑帖字进行透视对比，显示出自己拼一拼的错误，及时改正学习。 26.支持课程系统学生用手指在临摹台进行单钩和双钩的书写。 27.统一授课模式下，所有临摹台均由老师控制； 28.支持老师对某个或某组学生自主学习控制功能； 29.题库考试系统：支持学生自主登录题库软件，支持任意选择书体类、书家类、书法史类等题目类型答题。支持一键全选功能。支持答题卡选项功能。支持查看每一题的答案详解功能。支持每一题直接切换功能。支持自动评价功能：答题的题目，正确答案显示，答题时间显示到秒，答题数量显示，正确数量显示，错误数量显示，正确率显示。 30.临摹台的学习书法软件平台有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，笔洗自动出水。 | 40 | 套 |
| 64 | 教师中控条案 | 1.规格：180cm×80cm×75cm，实木结构； 2.古典书桌设计，烤漆处理； 3.全部卯榫结构； 4.支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中； 5.门字砚：20cm×13cm×4cm，材质：鱼子石； 6.毛笔笔架：36cm×36cm×10cm，材质:鸡翅木； 7.笔洗：7.9cm×20cm，材质：优质陶瓷； 8.砚台水滴：陶瓷； 9.镇尺：加重型黑梓木； 10.笔搁：卧式笔架，材质：实木； 11.毛毡：1×2米，可以水洗反复使用； 12.笔筒：12.5cm×9.5cm，材质:黑檀； 13.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm； | 1 | 台 |
| 65 | 书法临摹桌 | 1.仿古书桌设计； 2.规格≥134cm×60cm×75cm； 3.交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平，为一体化设计； 4.书法桌前板具有嵌入式临摹台开关，音频接口，USB接口；桌面厚度≥3.5厘米。 5.专业笔搁； | 20 | 张 |
| 66 | 实木方凳 | 标准，需配套临摹桌 | 41 | 把 |
| 67 | 智能笔洗系统 | 1.具备一键启用、禁用笔洗系统和教师端一键洗笔功能； 2.洗笔系统具备触点式开关控制模式、临摹台控制模式和教师端系统一键洗笔模式； 3.触点式开关控制模式下，学生每启动一次触点开关，获得30秒的洗笔时间，30秒后笔洗自动关闭； 4.学生触控临摹台软件界面控制笔洗，可以选择润笔功能、洗笔功能选项，学生可以根据需要进行选择； 5.教师端系统一键洗笔功能下，教师端系统可以一键开启所有临摹台的笔洗，学生获得30秒的洗笔时间，30秒后笔洗自动关闭； 6.笔洗系统启动后，笔洗漏斗内始终保持至少2cm高水位的存水量，以方便洗笔； 7.笔洗系统的出水口不超过桌面(在笔洗漏斗的上口平面以下）、笔洗系统的漏斗具有防溢出功能。 | 20 | 套 |
| 68 | 电子点签系统 | 1.支持按年级、班级进行自动电子排座； 2.支持自动按行、列随机或者自动排位； 3.支持排位信息自动发布到相对应的交互式数字临摹台，并把学生姓名显示在临摹台上； 4.学生按照临摹台上的姓名就坐，并通过手指触控的方式点击自己的姓名，实现签到功能； 5.老师自动获取学生签到信息，明确知道学生上课考勤情况； 6.支持自动统计学生考勤情况，查看历史详情； 7.支持批量导入学生信息； | 1 | 套 |
| 69 | 硬笔教学软件 | 嵌入式硬笔教学资源软件 | 1 | 套 |
| 70 | 双目书画教学展示台 | 1.拍摄架：全金属构架,铝合金底座； 2.支持每台摄像机360度旋转，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍），可清晰拍摄软硬笔的书写； 3.配置3台摄像机从不同角度拍摄； 4.摄像机3台，网络接口，规格：≥138mm×58mm×68mm；帧速率：每秒≥30帧； 5．红外镜头3个。规格：≥48×65mm；镜头光圈：F1.2-2.8；接口：CS接口，支持手动调节焦距； | 1 | 套 |
| 71 | 书法教学直播系统 | 1．系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机从正上方和左侧方45度进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面； 2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上清楚标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。 3.支持快镜头播放、暂停功能； 4.支持慢镜头播放、暂停功能； 5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小； 6.支持在画面上任意批注功能； 7.教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，方便老师临写，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置； 8.支持一键抓图、看图功能； | 1 | 套 |
| 72 | 书法教学查询系统 | 1.碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。 2.支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。 3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。 4.支持输入文字、拼音搜索功能，支持教育部推荐临摹、教育部推荐欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。 5.内含中国历代高清碑帖，包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的临摹范本全部碑帖，包含楷书、隶书、行书；包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的欣赏作品全部碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体。包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐之外的全部碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，≥10000张。 6.支持任意批注功能。 | 1 | 台 |
| 73 | 书法教学视频资源平台 | 1.人性化界面，方便进行控制、查询、播放及备课调整功能。 2.内置和教材同步的高清毛笔书法示范讲解视频。 3.含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。 4.每个视频都配有教学音频讲解。 5.视频资源均为国内知名书法家亲自书写，每个字的视频为高清拍摄，方便观察运笔方式。 6.视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料。 7.支持老师管理密码功能。 8.支持任意批注功能。 | 1 | 套 |
| 74 | 书法字帖排版系统 | 1.支持1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板。 2.支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录功能。 3.内含每个字的笔顺动画，字体分解动画，字体笔顺分解序列图。支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频功能。 4.可以实时同步临摹台显示。 5.支持字帖文件随意排版及混排。 6.支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格控制每个字的大小和位置。 7.内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，≥2万字以上字帖库资源。 8.支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。 9.支持集字练习功能；支持一键排版六步教学法功能。 10.支持边看边练功能，左边是书法家视频教学，右边是学生临摹书法家字帖功能； 11.支持字体使用的历史记录功能； 12.支持老师自定义适合自己教学的排版模板功能； 13.支持一字多体排版功能； | 1 | 套 |
| 75 | 书法课程讲义系统 | 1.系统全部课程≥700课时。 2.至少包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解。 3.至少包括跟教育部配套教材相匹配的课程128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解。 4．支持课程临摹练习界面可一键统一变换字体、字格，可变换需要练习的字帖； 5．支持所有示范字可一键变换字体、字格，可变换需要讲解的字帖； 6．每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名； | 1 | 套 |
| 76 | 高清网络传输系统 | 1.网络类型：RJ45、无线WiFi； 2.通过网络将教师端软件系统同步传输到交互式数字临摹台； 3.传输内容：教师端视频、教师端音频、教师端图片、教师端文本； 4.网络带宽：支持100M/1000M网络； 5.支持网络到所有终端。 | 40 | 点 |
| 77 | 数字书法板书示范系统 | 1.软件支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹； 2.软件支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格； 3.软件排版支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式； 4.笔类：支持毛笔、铅笔、钢笔、艺术笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔1、艺术笔2、艺术笔3、艺术笔4等≥12种笔类的书写功能。 5.软件支持标注和具有橡皮擦功能； 6.支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控； 7.支持色板，颜色可自由设置，1600万色； 8.具有全屏显示功能； 9.支持在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能； 10.支持一键清屏功能。 | 1 | 套 |
| 78 | 书法集创系统 | 1.支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，从1言到500言随意编辑排版功能，支持字体大小缩放功能； 2.支持自定义创作作品类型功能； 3.支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小； 4.支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度； 5.支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能； 6.包含重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等多个创作字体模块内容； 7.支持一键还原功能； 8.支持文字和拼音搜索功能； 9.支持双模式教学，即老师统一授课集创模块以及学生自主学习集创功能模块； 10.在配置互动模块时，支持老师一键收取学习集创练习作品的功能； | 1 | 套 |
| 79 | 中控系统 | 1.开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件； 2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端交互式数字临摹台； 3.教师在控制系统软件平台上直接可以切换到自主学习模式，学生独立使用临摹台上的学生端软件； 4.教师在控制系统软件平台上可以对某个或某组学生自主学习控制功能； 5.支持自动洗笔器的统一控制； 6.系统平台有独立的音乐背景模块软件； 7.控制系统硬件规格： CPU：不低于酷睿I5； 内存：不低于4G； 硬盘：不低于1TB； 8.板书专用手写屏规格： 显示尺寸：21.5寸（16:9）； 解析度：1920*1080； 对比度：1000:1； 感应方式：电磁式； 分辨率：2000Lpi； 反应速度：200点/秒； 压感：2048级； 压感笔1支 | 1 | 台 |
| 80 | 学生镇尺 | 专业镇尺。 | 40 | 对 |
| 81 | 学生毛笔 | 学生练习专用毛笔。 坚毫中锋。 | 40 | 支 |
| 82 | 多功能墨盒 | 嵌入式多功能墨盒，嵌入在学生桌面；墨盒分为盛水和盛墨区域，集刮笔、舔笔、润笔功能于一体；支持防挥发功能（墨汁百日内不干）。 | 40 | 个 |
| 83 | 毛毡 | 规格：≥30×50cm； 支持铺在交互式临摹台上，再铺上宣纸临摹，还能清晰的看见1cm大小的电子字帖。 | 200 | 张 |
| 84 | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张/包。 吸墨性好，且不透墨。 | 40 | 包 |
| 85 | 场景式网络课堂教学系统 | 1.教师现场直播授课时可切换不同的三维场景，三维场景支持≥4个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。 2.直播授课时可将视频设置到三维场景的场景大屏，并在所有学生端同时进行播放。 3.直播授课时，教师能同时调入6个或以上视频、3个或以上的摄像机、以及3个或以上的ppt在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。 4.教师可针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即生效。 5.场景式课堂平台的视频课程包括现场直播或回放两种模式。 6.可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏并同时播放，并同步传输至学生端。 7.在直播授课时能设置字幕动画，并立即生效、学生进行观看。 8.支持授课的教师与学生可进行视频互动，并且同堂听课的所有学生能同步观看师生之间的互动。 9.三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。 10.三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。 11.教师授课端可预览所有学生端摄像头，并可放大查看任意一个学生的学生端画面。 12.支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置。 13.支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。 14.支持设置帧率、颜色空间和输出大小。 15.教师授课直播时可切换为画中画方式。 16.现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成课程供学生进行回放观看。 17.现场直播授课时，所有学生能通过文字的方式进行交流。 18.学生可方便的查看“未开始”、“直播中”、“历史直播”的课程列表。 19.教师在直播授课时可设置让图像翻转。 20.系统支持网络转播功能。 21.支持单独对音频进行音量大小、播放位置的设置。 22.支持字幕编辑功能，并可选择字体、大小、颜色。 23.支持文字和图片的滚动设置，支持设置滚动方向和速度。 24.文字样式可设置加粗、下划线、删除线、倾斜。 25.教师在直播授课时支持随时插入PPT并进行及时播放。 26.支持课程分类查看课程，方便查看推荐的热门课程和全部课程。 27.支持查看学习记录的功能。 28.支持举手发言功能。 29.支持老师禁言或请出的功能。 30.支持查看同堂听课的在线人数。 | 1 | 套 |
| 86 | 交互智能平板 | 硬件部分 1.整机屏幕采用≥75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 2.屏幕图像分辨率达3840*2160。 3.采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。 4.整机书写延迟时间在90ms以内，触摸屏具有防光干扰功能，在照度100Klux环境下可以正常工作。 5.可通过软件快捷键实现屏幕显示窗口下移，并可进行触控批注。 6.具备≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI2.0；≥1路AndroidUSB；≥1路RS232；≥1路RJ45；≥1路RF信号输入接口。具备≥1路耳机、≥1路同轴输出、≥1路TouchUSBout输出接口。 7.整机内置前朝向2*15w功放。 8.开机画面支持自定义，可设置为文字、图片。 9.触摸中控菜单上的通道信号源支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 10.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USBkey可解锁。 11.支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行自检，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 12.整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。 13.嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 内置电脑模块 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.处理器：搭载Intel8代酷睿系列i5CPU。 4.内存：4GDDR4笔记本内存或以上配置。 5.硬盘：128G或以上SSD固态硬盘。 白板软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USBkey进行身份快速识别登录。 3.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 4.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5.编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 6.多媒体导入：支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用。 7.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 8.软件内置的AI智能语义分析模块可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 9.板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 10.提供精细点擦除、笔迹全屏清除，手势擦除方式。手势擦除面积可根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。 11.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图。 PPT辅助教学工具 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能。 2.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 5.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具。 | 1 | 台 |
| 87 | 智能笔 | 1.笔型设计外观，既支持用于触摸书写，也支持用于远程操控； 2.支持2.4G无线连接技术，无线接收距离≥15米； 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上； 4.支持使用单节电池驱动，支持自动休眠节电功能； 5.采用单接收器设计，只需安装一个接收器android、windows双系统都能响应智能笔的操作指令； 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页； 7.支持功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作； 8.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 1 | 只 |
| 88 | 移动授课系统 | 1.支持Android4.0及IOS7.0以上版本系统。 2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 6.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 7.支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能。 8.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能。 | 1 | 套 |
| 89 | 推拉黑板 | 1、黑板外框尺寸：≥4000mm*1290mm； 2、板面：采用墨绿色金属烤漆板；厚度≥0.3mm； 3、衬板:高密度泡沫板，厚度≥14mm； 4、背板:镀锌烤漆板，厚度≥0.20mm。 | 1 | 块 |
| 4、儿童绘本馆 |
| 90 | 交互智能平板 | 硬件部分 1.整机屏幕采用≥75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 2.屏幕图像分辨率达3840*2160。 3.采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。 4.整机书写延迟时间在90ms以内，触摸屏具有防光干扰功能，在照度100Klux环境下可以正常工作。 5.可通过软件快捷键实现屏幕显示窗口下移，并可进行触控批注。 6.具备≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI2.0；≥1路AndroidUSB；≥1路RS232；≥1路RJ45；≥1路RF信号输入接口。具备≥1路耳机、≥1路同轴输出、≥1路TouchUSBout输出接口。 7.整机内置前朝向2*15w功放。 8.开机画面支持自定义，可设置为文字、图片。 9.触摸中控菜单上的通道信号源支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 10.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USBkey可解锁。 11.支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行自检，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 12.整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。 13.嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 内置电脑模块 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.处理器：搭载Intel8代酷睿系列i5CPU。 4.内存：4GDDR4笔记本内存或以上配置。 5.硬盘：128G或以上SSD固态硬盘。 白板软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USBkey进行身份快速识别登录。 3.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 4.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5.编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 6.多媒体导入：支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用。 7.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 8.软件内置的AI智能语义分析模块可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 9.板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 10.提供精细点擦除、笔迹全屏清除，手势擦除方式。手势擦除面积可根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。 11.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图。 PPT辅助教学工具 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能。 2.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 5.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具。 | 1 | 台 |
| 91 | 智能笔 | 1.笔型设计外观，既支持用于触摸书写，也支持用于远程操控； 2.支持2.4G无线连接技术，无线接收距离≥15米； 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上； 4.支持使用单节电池驱动，支持自动休眠节电功能； 5.采用单接收器设计，只需安装一个接收器android、windows双系统都能响应智能笔的操作指令； 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页； 7.支持功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作； 8.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 1 | 只 |
| 92 | 移动授课系统 | 移动授课助手 1.支持Android4.0及IOS7.0以上版本系统。 2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 4.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 6.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 7.支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能。 8.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能。 | 1 | 套 |
| 93 | PAD平板（强制节能产品） | 10.5英寸 4G/64G及键盘，windows操作系统 | 2 | 台 |
| 94 | 学前纸质图书 | 6岁以下,3000册 | 1 | 套 |
| 95 | 电子图书 | 300册以上图书、20000以上图书页 | 1 | 套 |
| 96 | 书架 | 1列4组5层 | 3 | 个 |
| 97 | 坐垫 | 坐垫或地墩 | 41 | 个 |
| 98 | 辅材 | 满足系统布线需求 | 1 | 项 |
| 5、推拿治疗实训室 |
| 99 | 智能高级推拿手法测定系统 | 1.推拿手法的采集、存储、参数处理及测度。 2.推拿手法实时模拟学习，师生手法参数比较。 3.推拿手法智能评分功能。 4.专家推拿手法数据库。 5.数据备份与恢复。 6.主要功能及特点： A.推合手法力学信号采集在测力平台四周下方，分别装有能识别上下左右、前后三个方向的应变传感器，可感应小力的变化。因而本测力平台是从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性。这些传感信号转化成计算机变化，经动态电阻应变仪加以放大，再由A/D转化卡转化成数字元信号输入计算机。 B.资料分析管理系统 | 1 | 套 |
| 100 | 光电经络模型 | 1.多媒体人体针灸穴位发光模型融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体； 2.声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息； 3.显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布； 4.加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出. | 1 | 套 |
| 101 | 中医人体模特 | 彩色模型详细地标明了14条主要经络线，身体右侧361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。适用于中医教学、针灸和推拿等。用玻璃钢制成。男、女各1个 | 2 | 套 |
| 102 | 按摩器具 | 按摩器具包含有：刮痧板，经络锤，三角雀 | 10 | 套 |
| 103 | 按摩床 | 床体采用汽车刹车材料作为钢丝拉绳结合床腿部位的加固设计，不锈钢床腿，规格：180*60*65CM | 10 | 套 |
| 104 | 打印机（强制节能产品） | 1、功能:黑白激光打印机 2、打印速度:≥28页/分钟 黑白（A5，横向打印）≥47页/分钟 黑白（A5，纵向打印）≥5页/分钟 3、首页输出: 黑白（A4，就绪模式）：≤6.7秒 黑白（A4，睡眠模式）：≤7.6秒 4、打印分辨率: 黑白（最佳模式）≥1200×1200dpi 黑白（正常模式）≥600×600dpi 5、双面打印：自动 6、月印量:≥20,000页； 7、标配打印语言：PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF、URF、PWG打印机 8、进纸盒:250页进纸盒、10页优先进纸盒 9、出纸盒：150页出纸盒 10、打印介质类型:纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、明信片 | 1 | 台 |
| 105 | 台式电脑（强制节能产品） | CPU Intel i5-9400F（6核2.9GHz 主频、9M 缓存） 主板 Intel B360芯片组 内存 4G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位 显卡 2GB独立显卡，GDDR5显存 声卡 集成声卡（前置双接口，包含一个耳麦二合一接口） 硬盘 1TB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡 集成10/100/1000M以太网卡 扩展槽 1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口 8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen1接口）、1组PS/2接口、双视频输出接口（至少1个非转接VGA接口） 电源 110/220V 180W 节能电源 显示器 23.8寸 操作系统 预装Windows 10正版操作系统 | 1 | 台 |
| 106 | 电视（强制节能产品） | 1.具有语音控制、语音输入功能 2.尺寸：75英寸，分辨率3840*2160 3.单屏尺寸1675*94*957 4.具有防抖、智能降噪解析功能 | 1 | 台 |
| 107 | 挂架 | 电视标配 | 1 | 套 |
| 108 | U盘 | 64G，国产 | 1 | 个 |
| 109 | 辅材 | 满足系统布线需求 | 1 | 项 |
| 6、儿童戏剧馆 |
| 110 | 便携式蓝牙音箱 | 8英寸+2U段话筒 | 2 | 台 |
| 111 | 衣柜 | 加粗25管材，宽1.68米双人可移动衣柜 | 8 | 套 |
| 112 | 剧本 | 儿童舞台剧：30本（需要定制） | 1 | 项 |
| 113 | 地蹲椅子 | 标准 | 80 | 项 |
| 114 | 屏风隔断 | 标准 | 2 | 套 |
| 115 | DV摄像机 | 1.支持4K/25P*1视频录制 2.支持快捷编辑 3.支持WiFi*3及一触功能 4.支持平稳光学防抖智能增强模式 5.支持光学变焦 | 1 | 套 |
| 116 | 电视（强制节能产品） | 1.具有语音控制、语音输入功能 2.尺寸：75英寸，分辨率3840*2160 3.单屏尺寸1675*94*957 4.具有防抖、智能降噪解析功能 | 1 | 台 |
| 117 | 挂架 | 电视标配 | 1 | 套 |
| 118 | U盘 | 64G，国产 | 1 | 个 |
| 119 | 辅材 | 满足系统布线需求 | 1 | 项 |
| 7、亲子早教馆 |
| 120 | 服务器 | 1、规格：≤2U；CPU：支持Intel®Xeon®ScalableProcessors(TDPupto205W)系列处理器；主频:≥2.2GHz，≥10核，L3缓存≥13.75MB； 2、内存类型：ECCDDR4RDIMM/LRDIMM内存插槽；内存槽位最大支持24个；内存配置容量≥128GB； 具有故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、内存Rank冗余热备、内存镜像、设备标记、数据加扰等功能； 3、存储：内置热插拔SAS/SATA/SSD硬盘； 内置硬盘配置数目：≥2块2.5"，单块要求≥600GB，≥10Krpm； 硬盘扩展能力：可扩展≥31个热插拔2.5"硬盘槽位； 硬盘扩展能力：可扩展≥20个热插拔3.5"硬盘槽位+4个2.5"盘； 支持28*NVME； 磁盘阵列卡，RAID0,1,10-12Gb/s-noCache； 内置存储支持M.2SATASSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、板载网口板载灵活插卡：4*GE+2*10GE； 5、I/O扩展：PCI-EI/O插槽总数≥10个，双宽GPU槽位≥2个； 6、集成显卡：标配集成显卡，显存≥32MB； 7、电源：满配冗余热插拔电源； 8、风扇≥4个，满配冗余风扇,支持单风扇失效； 9、集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志等功能，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示。 | 1 | 台 |
| 121 | 数字化教学平台 | 平台包含：《蒙台梭利教学法》资源包，《婴幼儿卫生保健》资源包；《亲子游戏与幼儿园游戏》资源包 | 1 | 套 |
| 122 | 婴幼儿诊疗床 | 专业定制，婴幼儿使用 | 4 | 套 |
| 123 | 母婴护理用品 | 产妇护理床2床,吸奶器（电动）2台,吸奶器（手动）6套,乳头牵引器6个,硅胶乳房模型3具,婴儿床3床,温奶器6台,消毒锅6个,热水壶6个,凉水壶6个,杯子6个,蒸锅1个,研磨碗1套,料理机1台,榨汁机1台,保温碗1套,体重秤2台,穴位图（成人）1套,穴位图（儿童）1套,黑白卡6套,彩色卡6套,电磁炉3台,炒锅3个,砧板3个,汤锅3个,床垫2个 | 1 | 套 |
| 124 | 电视（强制节能产品） | 1.具有语音控制、语音输入功能 2.尺寸：75英寸，分辨率3840*2160 3.单屏尺寸1675*94*957 4.具有防抖、智能降噪解析功能 | 1 | 台 |
| 125 | 挂架 | 电视标配 | 1 | 套 |
| 126 | U盘 | 64G，国产 | 1 | 个 |
| 127 | 辅材 | 满足系统布线需求 | 4 | 项 |
| 8、虚拟幼儿园仿真实训平台、保育仿真婴儿实训课程平台 |
| 128 | 服务器 | 1、规格：≤2U；CPU：支持Intel®Xeon®ScalableProcessors(TDPupto205W)系列处理器；主频:≥2.2GHz，≥10核，L3缓存≥13.75MB； 2、内存类型：ECCDDR4RDIMM/LRDIMM内存插槽；内存槽位最大支持24个；内存配置容量≥128GB； 具有故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、内存Rank冗余热备、内存镜像、设备标记、数据加扰等功能； 3、存储：内置热插拔SAS/SATA/SSD硬盘； 内置硬盘配置数目：≥2块2.5"，单块要求≥600GB，≥10Krpm； 硬盘扩展能力：可扩展≥31个热插拔2.5"硬盘槽位； 硬盘扩展能力：可扩展≥20个热插拔3.5"硬盘槽位+4个2.5"盘； 支持28*NVME； 磁盘阵列卡，RAID0,1,10-12Gb/s-noCache； 内置存储支持M.2SATASSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、板载网口板载灵活插卡：4*GE+2*10GE； 5、I/O扩展：PCI-EI/O插槽总数≥10个，双宽GPU槽位≥2个； 6、集成显卡：标配集成显卡，显存≥32MB； 7、电源：满配冗余热插拔电源； 8、风扇≥4个，满配冗余风扇,支持单风扇失效； 9、集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志等功能，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示。 | 1 | 台 |
| 129 | 早教和幼儿园环境创设3D仿真平台 | 1、平台具有幼儿园教学活动设计虚拟仿真教学内容，依托全三维仿真的幼儿园整体环境，对幼儿园教学活动设计所涉及到的全部教学内容和实训内容，进行了虚拟仿真的再现和体现。基于幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的发展要求，为学前教育专业教学提供专业的自然教育课程资源，学习如何促进儿童在情感、能力等方面的发展。 2、系统的三维场景素材库为整体幼儿园教学、活动和生活环境，包含了幼儿园整体园区环境、游乐区、教学楼环境和教学楼内各教室内部环境，所有环境全部为纯三维精细建模完成，1:1完全仿真真实幼儿园环境。 3、系统的三维场景素材库为整体幼儿园环境，包含了教学楼内部以及教室内部环境： 4、以上所有场景，全部为精细化三维仿真建模而成，非flash二维平面场景也不能是全景图片场景。不论是幼儿园外部区域还是主体教学楼区域还是每个教室的内部，均可以实现360度无死角自主漫游和浏览，每一个区域都可以自主浏览和漫游。 5、幼儿园主体建筑： 幼儿园主教学楼一栋，教学楼按照中高端幼儿园规格和标准制作，色彩亮丽丰富，符合幼儿园氛围； 6、室内环境： 幼儿园主体建筑内的室内布局和格局都按照高级幼儿园的标准制作完成，包括房间格局、房内学习设备、学习用具、桌椅板凳等室内家具的摆设，幼儿园环境墙体墙面装饰、房间格局。 7、幼儿园基础环境与主题方案设计：以三维交互操作的方式，对幼儿园环境进行规划和陈设。 系统包括室内环境创设和户外环境创设，用户可根据提供的素材和功能进行区域划分和物品陈设，教室环创元素包括语言区、科学区、美工区、益智区、建构区、生活区等，再到每个区域布置摆放桌椅、贴纸、玩教具等适用物品，也可满足对楼内环境如小、中、大班、活动室、蒙特梭利教室、游戏室、音乐教室等进行部署；户外环创元素包括沙水设施、攀岩设施、大型器械、绿化设施、集体活动设施等，对整体校园环境，如对楼宇和室外活动区域进行规划。系统至少提供2个设计方案示例模板供参考，每个示例方案中使用的模型物品不少于10件。 素材库：系统提供必要的模型（包含材质贴图）库，模型库包含不少于200种模型——除了用于搭建基础框架环境的模型外，还包括部分主题活动的素材（如与生肖、节庆、季节、节约用水等主题相关的展板模型）。所有模型均为1:1完全仿真真实幼儿园纯三维的精细建模。对系统模型库的要求：系统默认对模型库的模型进行分组，分组依据可以是教室的各个区域，例如“盥洗区、阅读区、声乐区、建构区、体育区、数学区、表演区、益智区、美术区、娃娃家”等，也可是“公共类、节庆类、礼仪类、生肖类、亲子作品类”等，也可是其它合理的分组方式。可以是多种分组方式并存的情况，但应做到一目了然。系统默认分组数量不少于8个。在分组展示模块的UI面板上，每个模型以缩略图展示；每页展示的模型数量不多于10个以方便检索查找。支持输入关键字搜索功能，以快速查找和应用目标物品。 角色库：系统提供的三维人物角色需要至少包括主班老师、配班老师、生活老师、小班男同学、小班女同学、中班男同学、中班女同学、大班男同学、大班女同学、园长、保安、值班领导、校医、男家长、女家长等不少于15个三维人物角色。角色全部为精细三维模型人物角色，模型为低边poly模型，贴图尺寸1024x1024p，整洁、色彩搭配合理，角色动作协调合理，逼真、生动。角色符合相应人员标准形象要求，服装以及装饰和仪容仪表等。 动作库：不同的角色在场景内可以设置该角色相应的动作如走路、跑步、鞠躬、举手、对话、坐下、站立、弯腰、读书、授课等角色动作，动作连贯自然，符合对应角色形象。 智能扫描模块：系统配备智能扫描终端，通过相机镜头扫描实物，自动生成实物对应的三维模型和贴图信息，扫描终端可导出FBX,OBJ格式的三维模型文件。 模型导入模块：支持用户导入FBX格式的三维模型和贴图，会将其纳入模型“自定义库”，作为一个标准模型或墙饰资源。系统默认至少提供一个标准模型和一个墙饰资源作为示例。 系统操作和设计功能：可将模型库中的物品从UI面板上拖拽（或点击）、摆放到场景中。然后可对物品进行大小、位置、方位等细节调整，以精准放置。具体表现为：物品被拖拽、摆放到场景后为标记为突出展示状态，这时点击“缩放”按钮，可调整其大小；点击“移动”按钮，可调整其位置；点击“旋转”按钮，可调整其方向。对于每个当前选中、正在操作的物品，当按下键盘F键时，视角须聚焦到该物品，并且系统展示该物品的属性面板，上面显示了物品名称、缩放移动旋转数据、物品描述等信息。选择每件物品时，提供“复位”功能，用于将该物品重置为打开方案时的初始状态；提供“复制”功能，用于复制一个与当前一模一样的物品；提供“锁定/解锁”功能，锁定状态的物品，将不能被编辑修改，除非重新解锁；提供“删除”功能，确认删除会将已选物品从当前方案中移除。 三视图功能：通过点击XYZ各轴向标记，可切换到上下左右前后6个正视角。对于操作功能，系统提供提示信息。 双坐标编辑：对每个物品进行“移动”、“旋转”、“缩放”三种调整操作时，可在“世界坐标”和“自身坐标”间切换：在“世界坐标”模式下，物品以教室的方位为基准进行调整；在“自身坐标”模式下，物品以本身的正向方位为基准进行调整。 场景浏览功能：系统支持飞行视角、第一人称视角、第三人称视角在场景中自由走动，自由控制视野，以便找到合适的观察和设计位置点。 系统提供已搭建到场景中的物品的清单列表，操作者可点击列表中的物品名称快捷地选中场景中对应的模型，继以调整。 系统提供方案保存功能和方案输出功能；方案保存功能允许用户随时将当前正在设计的方案场景进行自命名保存。保存时，UI面板上须记录方案名称、方案用品、完成时间等信息；系统不限制保存方案的个数。方案输出功能允许用户按照设定视角将方案输出为预览照片留存在操作系统本地，便于回顾和分享。 8、系统全部场景为三维仿真场景，所有流程内容均为三维场景内搭配三维动画和仿真交互进行，不能以简单flash动画或视频代替满足学校的优质教学资源要求。 9、软件为已开发完成的成熟软件，不接受中标后定制开发。 | 1 | 套 |
| 130 | 保育仿真婴儿实训课程平台 | 仿真教学与实训软件早教岗位虚拟仿真实践教学系统包含早教中心的前台、大厅、运动教室、艺术教室、音乐教室、母婴室、卫生间等虚拟教学环境。各个区域随时展示区域内交互点，提供≥200个交互知识点文件。 | 1 | 套 |
| 9.各实训室装修 |
| 131 | 装修装饰（学前教育智慧教室） | 装饰工程，多元明快装修风格，需结合现场进行设计并施工 一、棚面: 1、石膏板吊顶 137㎡ 2、软膜天花 70㎡ 3、大白乳胶漆 67㎡ 二、墙面 1、大白乳胶漆 95㎡ 2、木饰面 75㎡ 3、实木复合踢脚线 15m 4、人造石窗台板 12 m 三、电路改造 1、墙体开槽及布线 1项 2、嵌入式筒灯安装 45个 3、开关、插座安装 22个 四、家居 1、百叶窗帘 25㎡ 五、其它 1、封门口窗口 1项 2、装修垃圾清运 1项 3、完工保洁 137㎡ 4、搬运费 137㎡ 5、成品保护 137㎡ 6、人工费 1项 | 1 | 项 |
| 132 | 装修及辅材（书画技能馆） | 一、棚面 1、石膏板吊顶 120㎡ 2、大白乳胶漆 120㎡ 3、木饰面线条 85m 二、墙面 1、大白乳胶漆 95㎡ 2、人造石窗台板 9m 三、电路改造 1、墙体开槽及布线 1项 2、嵌入式筒灯安装 40个 3、暗藏灯带安装 55m 4、亚克力灯片安装 1项 5、开关、插座安装 5个 四、其它 1、装修垃圾清运 1项 2、完工保洁 137㎡ 3、搬运费 137㎡ 4、成品保护 137㎡ 5、人工费 1项 | 1 | 项 |
| 133 | 装饰、装修（儿童绘本馆） | 一、棚面 1、石膏板吊顶 60㎡ 2、大白乳胶漆 60㎡ 二、墙面 1、大白乳胶漆 95㎡ 2、木饰面墙裙 40㎡ 3、木线条 33m 三、电路改造 1、墙体开槽及布线 1项 2、嵌入式筒灯安装 40个 3、暗藏灯带安装 44m 4、开关、插座安装 5个 四、其它 1、装修垃圾清运 1项 2、完工保洁 60㎡ 3、搬运费 60㎡ 4、成品保护 60㎡ 5、人工费 1项 | 1 | 项 |
| 134 | 装修（儿童戏剧馆） | 一、棚面 1、石膏板吊顶 137㎡ 2、窗帘盒 17m 3、窗帘滑道 17m 4、大白乳胶漆 137㎡ 二、墙面 1、大白乳胶漆 95㎡ 2、欧式弧形窗口 8项 3、欧式造型罗马柱 6项 4、欧式造型线条墙面 150m 5、造型墙 30㎡ 6、封窗口 2项 7、人造石窗台板 12m 三、地面 1、舞台基底 36㎡ 2、舞台地毯 36㎡ 四、电路改造 1、墙体开槽及布线 1项 2、嵌入式筒灯安装 45个 3、暗藏灯带安装 55m 4、开关、插座安装 5个 五、家居 1、舞台布电动滑道 2根 2、舞台布帘 8m 3、遮光窗帘 17m 六、其它 1、封门口窗口 1项 2、门拆除及恢复 1项 3、装修垃圾清运 1项 4、完工保洁 137㎡ 5、搬运费 137㎡ 6、成品保护 137㎡ 7、人工费 1项 | 1 | 项 |

注：要求货物名称及序号与技术参数（附件2）中货物名称及序号相一致。

附件3

售后服务承诺要求

一、软件1年内免费升级，硬件1年免费质保；

二、售后服务1小时内响应，2小时到达现场；